Tomaszów Mazowiecki, dnia 2016-12-13

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Numer postępowania: MZK/3/2016/PU

Numer ogłoszenia:  357647 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) pod nazwą: Modernizacja bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego                                    w Tomaszowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach  projektu pn.: „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zamawiający, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść kolejnych pytań (wniosków)  od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 25

Brak rysunków wykonawczych na wykonanie wiaty – prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki szczegółowe fundamentów i konstrukcji wiaty,

Odpowiedź nr 25:

Projekt fundamentów wiaty to rys. K.6.0. a rysunki K.6.1, K.6.2, K.6.3 i K.6.4 to konstrukcja nadziemna wiaty

Pytanie nr 26

Brak dokumentacji drewnianej konstrukcji dachu hali głównej - prosimy o uzupełnienie dokumentacji,

Odpowiedź nr 26:

Projekt konstrukcji dachu nad halą to rys. K.4

| WYKAZ ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ DREWNIANEJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| drewno klejone klasy GL 32c |  |  |  |  |  |
| Oznaczenie | Nazwa Elementu | Przekrój | Długość | Ilość | Objętość | Objętość |
|  |  | cm. | m | szt. | 1szt/m3 | m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | Podciąg ( 6,45 ) | 20x70 | 35,28 | 7 | 4,94 | 34,6 |
| 1.4 | Podciąg ( 6,45 ) | 30x110 | 35,76 | 2 | 11,8 | 23,6 |
| 1.6.1. | Wymian (+6,85 ) | 15x30 | 4,31 | 24 | 0,19 | 4,65 |
| 1.6.2 | Wymian (+6,24 ) | 15x30 | 4,31 | 16 | 0,19 | 3,01 |

Pytanie nr 27

Brak wykazu zbrojenia płyty stropowej cz. socjalnej hali – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający uzupełnił  w dniu 13.12.2016 r. na stronie internetowej na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod pozycją – ZMIANA NR 2  - rysunki i wykaz zbrojenia stropodachu.

Pytanie nr 28

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek rozmieszczenia blach trapezowych na dachu – blachy miejscowo mają mieć większą grubość.

Odpowiedź nr 28

Stropodachy projektowane są z blachy trapezowej HACIERCO 90/262 gr.0,8 mm max moduł fali 270 mm lub równoważnej. Rozkrój blach proponuje dostawca blachy.

Pytanie nr 29

Występują rozbieżności w warstwach izolacyjnych dachu. Na różnych rysunkach i różnych opisach występuje jako pokrycie:
•    na rys. K5 - 2 x papa na lepiku i ocieplenie wełna mineralna min. 20 cm
•    na rys. A3 – membrana dachowa gr. 1,5 mm i ocieplenie wełna mineralna gr. 25 cm
•    w opisie a str. 10 poz. dach - membrana dachowa gr. min. 2 mm i ocieplenie pianka PIR gr. 25 cm
•    w STWiORB – na str. 236 - membrana dachowa gr. 1,5 mm i ocieplenie wełna mineralna gr. 25 cm
Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie i jednoznaczne określenie warstw pokrycia dachowego.

Odpowiedź nr 29

Zgodnie z opisem architektury – str. 10.

Pytanie nr 30

Występuje różnica posadowienia fundamentów budynku:
•    na rys. konstrukcyjnych  - 2,35
•    na przekroju rys. A3 - 2,46

Odpowiedź nr 30

Posadowienie fundamentów w różnych miejscach jest różne – generalnie fundamenty należy wykonywać zgodnie z projektem konstrukcji.

Pytanie nr 31

Występuje różnica w rzędnych wysokościowych budynku:
•    +5,25 na rzucie konstrukcji
•    +5,70 na przekroju 
Prosimy o jednoznaczne określenie wysokości budynku.

Odpowiedź nr 31

Wysokość budynku w różnych miejscach jest różna – ścianka attykowa nad wyższą częścią ma 8,25m.

Pytanie nr 32
 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o pełną specyfikację wyposażenia serwisowego – najlepiej w układzie tabelarycznym – ze szczegółowym określeniem parametrów użytkowych właściwych dla poszczególnych elementów wyposażenia. 
•    np. giętarka do blach – prosimy o podanie długości i grubości max. giętej blachy

Odpowiedź nr 32

Wyposażenie serwisowe należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną. Urządzenia zakupione mają być zgodne z wymogami zawartymi w dokumentacji. Giętarka do blach – 1540 x 2 oraz możliwość gięcia 0° - 135.

Pytanie nr 33

Wobec braków i nieścisłości czy rozbieżności w rysunkach technicznych (np. rozbieżność oznaczeń osi budynku na rysunkach architektury i konstrukcji) oraz w sytuacji, kiedy załączony kosztorys, jest tylko elementem pomocniczym i nie może stanowić podstawy wyceny, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert, abyśmy mogli rzetelnie i jednoznacznie określić koszt zadania.

Odpowiedź nr 33

Wg Zamawiającego brak przesłanek przesunięcia terminu składania ofert o której mowa w art. 38 ust. 6 ustawy PZP.  Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.

Pytanie nr 34

Ze względu na złożoność oferty oraz na długi czas oczekiwania na specjalistyczne oferty dot. wyposażenia obiektu, proszę o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź nr 34

Odpowiedź jak w pytaniu nr 33.

Pytanie nr 35

Pytanie  w zakresie instalacji elektrycznych i słaboprądowych:

Na Planie PZT jest zaznaczony słup do demontażu, który nie jest uwzględniony w przedmiarach. jeśli demontaż wchodzi w zakres oferty to proszę o przedstawienie szczegółów technicznych.

Odpowiedź nr 35

Na PZT jest dużo słupów a Pytający nie określił danych który słup nie jest uwzględniony w przedmiarach. Generalnie jeśli ten słup znajduje się w zakresie opracowania i koliduje z inwestycją to trzeba go zdemontować jeśli jest poza zakresem, albo nie koliduje z inwestycją to można go zostawić.

Pytanie nr 36

Pytanie  w zakresie instalacji elektrycznych i słaboprądowych:

W opisie technicznym pkt 6.2 Oświetlenie awaryjne zostały przewidziane oprawy awaryjne autonomiczne 1h  z autotestem.

W specyfikacji uwzględnione są oprawy do centralnego monitoringu. Jaki typ opraw należy uwzględnić w ofercie? Jeżeli do centralnego monitoringu, to proszę o przekazanie schematów i dokumentacji centrali monitoringu.

Odpowiedź nr 36

W opisie branży elektrycznej błędnie zapisano iż oprawy mają być z funkcją AT, w projekcie przewidziano system z centralnym monitoringiem, w zał. specyfikacja systemu ZMIANA NR 3.

Pytanie nr 37

Pytanie  w zakresie instalacji elektrycznych i słaboprądowych:

ww przedmiarach instalacji logicznej występuje serwer kontroli dostępu, w specyfikacji nie ma wykonania kontroli dostępu. Czy należy uwzględnić w ofercie wykonanie kontroli dostępu? jeżeli tak, to proszę o przesłanie dokumentacji.

Odpowiedź nr 37

System SKD nie jest w zakresie wyceny, w pozycji dot. serwera SKD należy przyjąć wartość "0".

Pytanie nr 38

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na modernizację bazy autobusowej MZK w Tomaszowie Maz  zwracam się z prośbą o:

a)	załączenie  rysunku  ogrodzenia /widok + trasa/

b) podanie w jakich oknach będą montowane rolety

c) podanie parametrów technicznych /ilość kluczy/ depozytora kluczy i czytnika kart

d)  o przesłanie dokumentacji w formie edytowalnej /dwg/

e) czy dopuszczalna jest zmiana wymiarów płytek z 120 x 40 cm i 60 x 40 cm na wymiar 120 x 60 cm i 60 x 30 cm?

Odpowiedź nr 38

- nie ma takiego rysunku (nie jest potrzebny) – trasa ma biec po istniejącej trasie, a opis wykonania ogrodzenia znajduje się na str. 8 opisu architektury,

- we wszystkich oknach łącznie z dachowymi  (poza bramami),

- dostęp do pomieszczeń (tzw. master key) – patrz załączniki ZMIANA NR 4,  można użyć systemu równoważnego,

- Zamawiający nie posiada dokumentacji w dwg,

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiarów płytek.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.

Z poważaniem

V-ce Prezes Zarządu			Prezes Zarządu

Wioletta Magin 				Rafał Bałazy